Rapport

Société		Scemama SA	Technicien			Thomas Wüthrich

Rue		Route de Soleure 145	Date			11 juin 2020

C.P./Lieu		2504 Bienne	Personnes de contact	M. David Scemama

Pays		Suisse				M. Jérôme Scemama

Tel.		+41 (0)32 344 20 60	Machine : 		Schneeberger DMR Gemini

Rev.: 3				No 20780

Distribué à	David Scemama, Jérôme Scemama.

Liste de travaux effectué sur la machine Schneeberger DMR Gemini No 20780

- Intervention demi-journée par FANUC Bienne. Commande FANUC ne pouvait pas être démarré. Court-Circuit par câble capteur sur carte d’entrée U400.

Pour remédier à ce problème tous les câbles électriques ont été contrôle et remplace si nécessaire.

- Contrôle de tous les capteurs et câble capteurs.

- 18 câbles capteurs ont été remplacé.

- Tout les câbles capteur trop longs ont été raccourci pour gagner de la place dans l’armoire électrique.

- Installation et contrôle broche révisée.

- Remplacements joints d’étanchéité refroidissement de la broche.

- Contrôles des rails X, Y et Z en ordre.

- Changement vis à bille axe X, roulements palier fixe et libre.

- Changement vis à bille axe Y, roulements palier fixe.

- Changement vis à bille axe Z, roulements palier fixe et libre.

- Changement 1x vérin pneumatique blocage palette.

- Changement 2x vérins pneumatique montée et descente gripper.

- Changement 2x vérins pneumatique montée et descente trappe.

- Sur tous les vérins neuf de nouveau limiteurs de débits ont été installés.

- Contrôle fonctionnement éclairage machine (3x). Changé 3x câbles électriques, Changé un néon.

- Remplacé toutes les buses d’arrosage.

- Contrôle des règles de mesure X et Y. (X a été réactivé).

- Remplacement de 2x réducteurs de pression sur circuit de soufflage. (LMRA-QS-6)

- Contrôle et remplacement complet du circuit de soufflage. (Règles de mesure, codeurs et broche).

- Réparation chaine a câbles chargeur axe Y.

- Remplacement chaine a câbles axe X

- Remplacement gaine de protection axe A et axe X.

- Collage du raccord coude codeur axe Y du chargeur.

- Etanchéité au Silicon de carter de la majorité des soufflets.

- Réparation électrique pompe à graissage. (Alimentation défectueuse)

- Nettoyage complet de la machine.

- Backup données FANUC de la machine.

- Contrôle géométrie.

- Création programme de démonstration par Schneeberger.

Points ouverts :

- Contact serrage broche HSK pas tout à fait à fleur. Broche doit être rectifiée.

- Remplacer quelques lampes de boutons

- Touch screen ne fonctionne pas

- Backup disque dur

- Interrupteur général

Thomas Wüthrich

Service and Application Engineer                                              Chevenez, le 11.06.2020